Современнный производственный комплекс Fliegl

на 30 гектарах в г. Мюльдорф

Строительство производственной зоны в Мюльдорфе является самой большой инвестицией за всю историю компании Fliegl Agrartechnik. Площади нового завода занимают 30 гектар, что в 3 раза больше бывшего завода в местечке Тегинг. Производственные мощности увеличились с 300 единиц техники на 500. На территории комплекса помимо компании Fliegl Agrartechnik распологаются дочернии предприятия строительная и коммунальная техника Fliegl,  техника по лесному хозяйству Fliegl  и предприятие по выпуску биогазового оборудования Fliegl. Около 280 сотрудников работают на новом производственном комплексе.

Строительство новой производственной зоны началось с ноября 2009 года. Во время строительства было перевезено около 1,5 миллионаm м³ земли. Закрытые помещения занимают 85.000 м², открытые площади – 900.000 м². Для электротехники используется около 200 км кабеля и проводок, 6 км  токопровода и 1800 осветительных приборов.

На новом комплексе располагаются 4 производственных линейки: прицепы-самосвалы, биогазовые установки, цистерны и прицепы-вагоны с выдвигающейся стенкой ASW.  Для обработки различных типов труб и профилей были закуплены современные лазерные установки. С их помощью вырезаются самые сложные формы и специальные элементы. В процессе лакировки техники учтены все экологические нормы и требования. В лакировочном оборудовании могут грунтоваться, покрываться краской и высушиваться части до 10 метров в длину и весом 5 тонн.

Для эффективности и максимальной мощности производства был построен на территории нового производственного комплекса многоярусный склад высотой 27 м. Складская система работает полностью автоматически при помощи трех электронных погрузчиков. Всего на складе находятся около 18000 тонн мелких частей. Также имеется склад для шин, гре хранится 12.000 единиц шин и склад стали, общим объемом 6.000 тонн.

При строительстве нового производственного комплекса учитывались также экологические требования, так например,  половое отопление в 20.000 м³ в производственных цехах, а также сушильные печи лакировочного отдела работает за счет подачи щепы, солнечных батарей и природного газа.  Обогреваемая площадь составляет около 42.000 м².

Генеральный директор, г-н Йозеф Флигль видит большие перспективы в дальнейшем развитии компании Fliegl Agrartechnik  благодаря новым идеям и современным рабочим условиям. Цель строительства нового производственного комплекса в развитии новинок и усовершенствования имеющейся техники.

4 с половиной года прошло от подписания договора купли участка под строительства в декабре 2008 года до официального открытия. С июня 2013 года начинается новая глава в развитии компании Fliegl.

______________________________________

Группа компаний Fliegl вот уже более тридцати лет успешно занимается производством сельскохозяйственных и промышленных машин и оборудования. На нашем сайте www.fliegl.com  покупатели смогут быстро найти интерессующий их продукт и получить коммерческое предложение с учетом их индивидуальных потребностей. Более 800 сотрудников производственных цехов Fliegl в городах Кастл, Триптис, Тёгинг(Германия), Абда(Венгрия), Виллафранка(Испания) производят качественную продукцию для сельского хозяйства и транспорта, строительства и садоводства, а так же коммунального хозяйства. Наши представительства по сбыту располагаются на территории  всей Европы в городах Кастл, Триптис, Тёгинг(Германия), Боска(Румыния), Комарно(Словакия), Крнов (Чехия), Виллафранка при Барселонне (Испания), а официальные представители предприятия обеспечивают своевременные поставки продукции Fliegl консультируют клиентов .  Агро-центр в городе Кастл производит и предлагает запасные части на территории в 25000 квадратных метров не только на все изделия  Fliegl, но и другие изделия для домашнего хозяйства, сада, огорода, фермы и т.д. Их можно купит как на месте, так и заказать по интернету на сайте (www.agro-center.de).