Наполнять и ездить

Fliegl делает PolyPro передвижным

Силос – биогазовая установка – силос – биогазовая установка – хорошо знакомый маршрут аграриям энергохозяйств. Они прокладывают его ежедневно, в большинстве случаев при помощи погрузчика. Этот маршрут требует много времени и затрат. Дозирующая техника Fliegl при помощи нового самохода PolyPro 22  делает логистику биогазовых установок намного эффективнее.

PolyPro 22 – контейнер из полимера с вместимостью 22м³. Он оборудован высокопроизводительным фрезерным барабаном Fliegl Fräsfix. При вращении он размельчает и разрыхляет массу; и то и другое обеспечивает максимальное качество силоса. Fräsfix разгружает сырье для силирования в PolyPro, оставляя при этом гладкую кромку среза.

Запатентованная техника с выдвигающейся системой Fliegl, так же как и часть PolyPro, быстро, контролируемо и без остатка разгружает контейнер. За один рабочий цикл биогазовая установка наполняется примерно на 20м³.  Для сравнения: погрузчик с ковшом 4м³ должен был бы ездить 5 раз от силоса до биогазовой установки для того, что наполнить его таким же объемом. При объеме 100м³ PolyPro самоход экономит 20 поездок. Если между силосом и биогазовой установкой 500м, то погрузчик должен преодолеть 25 км, когда PolyPro самоход от Fliegl только 5: экономия – 20 км за день, 600 км за месяц, 7200 км в год!

Прочный, сильный и неприхотливый в обслуживании: самоход управляется моторизованной системой Hirl Titan SF, приводимый в движение 6-цилиндровым мотором с 175 ЛС, который работает особенно экономично с автомотивным управлением. Мотор, установленный спереди и продольно, доступен со всех сторон, и находится в зоне недосягаемости пыли. Гидравлическое управление и элементы управления самоходом достигают эффективного расхода, высокой производительности и низкие температуры масла. Передняя ходовая часть гидравлическая, задняя снабжена упругой подвеской.

Крутящаяся кабина предлагает комфорт и круговой обзор, которая может гидравлически подниматься до 1 м вверх. Просторное рабочее место серийно имеет отопление и вентиляцию, динамики, радио, дисплей для наблюдения и управления мотором. Ручка и пульт управления расположены наиболее эргономично.

Передвижная, продуманная и почти не требующая затрат на обслуживание система: контейнер из полимера с максимально низким износом, прочный фрезерный барабан, Fliegl техника с выдвигающейся системой. Самоходный PolyPro 22 от Fliegl для элеваторов и больших животноводческих хозяйств.

______________________________________

Группа компаний Fliegl вот уже более тридцати лет успешно занимается производством сельскохозяйственных и промышленных машин и оборудования. На нашем сайте www.fliegl.com  покупатели смогут быстро найти интерессующий их продукт и получить коммерческое предложение с учетом их индивидуальных потребностей. Более 800 сотрудников производственных цехов Fliegl в городах Кастл, Триптис, Тёгинг(Германия), Абда(Венгрия), Виллафранка(Испания) производят качественную продукцию для сельского хозяйства и транспорта, строительства и садоводства, а так же коммунального хозяйства. Наши представительства по сбыту располагаются на территории  всей Европы в городах Кастл, Триптис, Тёгинг(Германия), Боска(Румыния), Комарно(Словакия), Крнов (Чехия), Виллафранка при Барселонне (Испания), а официальные представители предприятия обеспечивают своевременные поставки продукции Fliegl консультируют клиентов .  Агро-центр в городе Кастл производит и предлагает запасные части на территории в 25000 квадратных метров не только на все изделия  Fliegl, но и другие изделия для домашнего хозяйства, сада, огорода, фермы и т.д. Их можно купит как на месте, так и заказать по интернету на сайте (www.agro-center.de).