Урожай картофеля на движущейся ленте

Перегружающая лента Fliegl Pom-Over увеличивает темп и эффективность.

Сбор картофеля на сегодня является высокомеханизированным процессом. Применяемое оборудование эффективны и быстры. Сделать их еще более сильными и быстрыми -  не простая задача. Тот, кто хочет еще больше увеличить эффективность, должен искать новые способы. Одним из них является перегружающая лента Fliegl Pom-Over.

Перегружающая лента Fliegl Pom-Over используется при переходе с пашни на дорогу. Картофелекопатель собирает картофель и перегружает его на прицеп-вагон ASW. Когда прицеп наполняется, он перегружает картофель по ленте Pom-Over на грузовой автомобиль, который выполняет дальнейшую транспортировку. Большой плюс к эффективности заключается в беспрерывной работе. При процессе перегрузки картофелекопатель может работать постоянно и без ненужных пауз.

Перегружающая лента устанавливается на прицеп-вагон ASW Fliegl, он приводится в движение трактором при помощи системы Load-Sensing. Пульт управления находится на боковой стороне Pom-Over; опционально так же имеется дистанционное управление. Лента может гидравлически складываться в 4 позиции, тем самым предоставляется возможность индивидуально регулироваться.

Высота перегрузки ступенчато варьируется примерно от 3 до 4,5 м. Точная регулировка предотвращает слишком большую высоту падения – таким образом, картофель избегает повреждений. Во время перегрузки Fliegl Pom-Over  также очищает картофель. 4 очистительных валика очищают картофель от земляных остатков. Лента, по которой картофель перемещается по одному, рассчитана специально для сбора урожая картофеля – расстояние планок в 22 мм обеспечивает идеальную транспортировку и проходимость плодов. Fliegl серийно оснащает Pom-Over фарами для хорошего освещения при работе и адаптером для автопогрузчика. Опционально доступна также камера видеонаблюдения, чтобы непосредственно контролировать перегрузку с прицепа-вагона ASW по ленте Pom-Over. Также опционально возможна перегрузка моркови с расстоянием планок в 12 мм.

Перегружающая лента Fliegl Pom-Over может быть встроена во все прицепы-вагоны ASW Fliegl длиной от 7,10 м (ASW 271 Gigant). Это расширяет спектр использования прицепов Fliegl ASW, который также может быть дооборудован и другими навесками.

Перегружающая лента Fliegl Pom-Over является основным звеном процесса перегрузки картофеля. Перегрузка картофеля при помощи движущейся ленты повышает темп и эффективность урожая.

______________________________________

Die Fliegl-Firmengruppe ist seit mehr als 30 Jahren international erfolgreich tätig als Hersteller von landwirtschaftlichen und gewerblichen Maschinen und Zubehör. Unter www.fliegl.com finden Kunden schnell das passende Produkt und erhalten ein maßgeschneidertes Angebot. Mehr als 800 Mitarbeiter in den Fliegl-Fabrikationsstätten Kastl, Triptis, Töging (Deutschland), Abda (Ungarn) und Vilafranca (Spanien) produzieren Qualität für Landwirtschaft und Transportwesen, Bauwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau) sowie Kommunen. Vertriebsstützpunkte europaweit in Kastl, Triptis, Töging (Deutschland), Abda (Ungarn), Bosca (Rumänien), Komàrno (Slovakei), Krnov (Tschechische Republik), Vilafranca bei Barcelona (Spanien) und Werksbeauftragte weltweit sorgen für schnelle Verfügbarkeit von Produkten und Dienstleistungen. Das Agro-Center in Kastl bietet auf 25.000 m2 Ersatzteile für alle Fliegl-Produkte sowie weitere Bedarfsartikel für Haus, Hof, Stall und Garten. Sie können an Ort und Stelle direkt gekauft oder übers Internet (www.agro-center.de) bestellt, um dann umgehend ausgeliefert zu werden.